## Slide 1: SƠ LƯỢC KẾ HOẠCH THIẾT KẾ ROBOCUP

## Slide 2: Mục tiêu:
Robot Striker:
Không di chuyển ra khỏi vùng vàng
Nhặt bóng thành công
Sút bóng thành công
Robot Assist
Đi qua dốc khi lấy bóng
Phát hiện +Lấy bóng thành công
Giao bóng về vùng vàng
Thời gian
Hoàn thành dưới 3 phút
Kích thước:
Tối đa 45 x 45 x 45 cm

## Slide 3: I.Robot Striker
Các khối hoạt động cơ bản:
Khối điều khiển.
Khối thu bóng
Khối ngắm & bắn
Khối di chuyển.
Kích thước ước lượng:
Dài tối đa : 35cm
Rộng tối đa:30cm
Cao tối đa :30cm

## Slide 4: 1.1 Khối điều khiển.
Trên robot: ESP32
Người dùng:Tay cầm Joystick
Phương thức giao tiếp :LoRan,RF
RF/LoRan

## Slide 5: 1.2 Khối thu bóng
Cấu tạo cơ học sơ bộ:
Thanh gạt+động cơ: di chuyển lên/xuống điều khiển tấm cản.
Tấm cản/tubin trợ lực(thay thế/ kết hợp):thu bóng vào xe
Tấm dốc: Giúp bóng dễ dàng đi từ thấp lên cao.
Động cơ trợ lực(Dự phòng):Đẩy bóng vào hàng chờ nếu tấm cản/tubin không đủ lực.

## Slide 6: 1.3 Ngắm & Bắn
Hàng chờ: 1 Băng tải nhận bóng từ tấm thu / đẩy bóng tới ngăn tiếp theo
Thanh chắn:Do động cơ điều khiển đóng mở giúp kiểm soát số lượng bóng mỗi lần bắn.
Động cơ gia tốc: 2 động cơ quay ngược chiều tạo lực đẩy mạnh khi bóng đi qua.
Laser: Lấy đích bắn.
Nòng :Giảm độ lệch xiên của đường bóng
Góc nhìn top

## Slide 7: 1.4 Di chuyển
4 động cơ DC giúp xe giữ thăng bằng
4 Bánh Mecanum giúp xe di chuyển linh hoạt
Chuyển động sang phải của bánh thường
Chuyển động sang phải của bánh mecanum

## Slide 8: II Robot Assist
Phương Án 1: 1:
Các khối hoạt động cơ bản:
Khối phát hiện bóng
Khối thu bóng
Khối dò line
Khối di chuyển.

## Slide 9: 2.1Khối phát hiện bóng
a.Nhận diện bóng:
Raspberry Pi 5 + Pi cam chạy mô hình AI.
b.Xác định tầm gắp bóng:
Sử dụng cảm biến :Siêu âm/hồng ngoại/Lidar
Ưu điểm: Hiệu quả trong khoảng cách ngắn
Nhược điểm:Dễ bị lệch/mất sóng tới/phản xạ do đặc tính của bóng tennis.
Sử dụng tỷ lệ ( box :Khung hình )của AI

## Slide 10
Sử dụng tỷ lệ ( box :Khung hình )của AI
Sử dụng tỷ lệ ( box :Khung hình )của AI:
AI trả về box khoanh vùng đối tượng.
Tính toán tỉ lệ của box:toàn khung hình.
Ví dụ: nếu bóng ở trong tầm gắp/gạt tỷ lẹ box/toàn khung hình sẽ lớn 10%(đo trước để tính toán)
Khi chạy realtime,nếu tỉ lệ trả về thấp hơn robot sẽ tiến tục tiến gần về phía bóng cho đến khi thỏa mãn khoảng cách.

## Slide 11: 2.2Thu bóng
Servo trên thân xe: điều khiển cánh tay nâng hạ
Servo trên cánh tay: điều khiển tay kẹp đóng mở
(Đề xuất)Dùng tay kẹp : bắt bóng theo chiều ngang.
Kết hợp cảm biến trọng lượng/công tắc hành trình/IR: kiểm tra việc gắp góp thành công/thất bại.
2.3 Dò Line
Cảm biến quang trở/màu/hồng ngoại: Xác định
độ chênh lệch ánh sáng giữa line và nền.

## Slide 12: Phương Án 2:
Thiết kế khung Robot Assist tương tự Robot Striker
Ưu điểm:
Cơ chế lấy bóng đơn giản.
Lấy được nhiều bóng cùng lúc.
Tăng độ chính xác.
Nhược điểm:
Đi qua dốc ở lượt về có thể làm rơi bóng.
Cách khắc phục:
Chọn hướng đi khác(không cần đi qua dốc sau khi đã lấy bóng thành công)
Thiết kế tấm chắn,tránh bóng rơi khi lên/ xuống dốc(trường hợp đi về bằng hướng cũ)